簡易測量計算ｿﾌﾄ“測量君”for503iインストール及び実行マニュアル

簡易測量計算ｿﾌﾄ“測量君”for503iインストールマニュアル編

- NTT DoCoMo 携帯電話 503i互換 シリーズ（以下携帯電話）にて、次のURL にアクセスする。

| 表－１ アプリ情報 |
| --- |
|  | ダウンロードの詳細 |
| ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ先ＵＲＬ | http://appget.com/im/view_2355.html |
| ファイル名 | Sokuryo.jar | 実行ファイル |
|  | Sokuryo.jam | アプリ情報ﾌｧｲﾙ |
| 保存先 | 携帯電話内メモリー |
| ファイルのサイズ | ２つのファイルで、約10KB |
| 座標値保存ﾒﾓﾘｰ | スクラッチパッド必要空き容量10KB |

（ダウンロードの際、プログラムファイルの保存に10KB、座標値の保存に10KB,

合計20KBの空き容量が必要です。インストール前に空き容量を確認してください。）

- ダウンロードを開始する。

電波状況・その他要因で、“ｿﾌﾄに誤りがあるためにダウンロードできません”と表示されることがあります。この場合は、電波環境のよさそうな場所に移動して、ダウンロードをやり直してください。

- アプリを実行する。（以下実行マニュアル参照）

簡易測量計算ｿﾌﾄ“測量君”for503i実行マニュアル編

- アプリを実行する。

アプリを実行してしばらくすると、以下の画面なる。指示に従い【OK】を２回押す。

|  | ⇒ ＯＫ を 押 す |  | ⇒ ＯＫ を 押 す |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 図－１ |  | 図－２ |  | 図－３ |

【OK】を２回押し、図－３の状態になれば準備は完了です。